МУП  НОВОБЕРЕЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КР  «ЖКХ»

353156 Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул.Пионерская 9

тел. 8-86142-52-1-06,ИНН 2335014619, КПП 233501001, р.\сч. 40702810230140000002

в Отделении № 8619  Сбербанка России г. Краснодар ,БИК 046015602 кор.\сч.30101810600000000602

Технические условия

на подключения объекта  к сетям инженерно-технического обеспечения

Причина обращения:               Проведение аукциона по предоставлению земельного участка

Объект:                                         Земельный участок кадастровый № 23:12:0102003:1391

Район, адрес :                             п Комсомольский ул Центральная б/н

Заказчик:                                        Шевченко В.В.

Водоснабжение

Подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения общим расходом  2,5 м3/сут. В том числе:

-хозяйственно-питьевые нужды -  2,5 м3/сут

-технологические нужды -  0,0 м3/сут

может быть обеспечена по  проектируемому  вводу длиной 30м, диаметром 25 мм от водопроводных сетей диаметром 90 мм со стороны ул Центральная

Работы по монтажу водоснабжения  выполняются правообладателем объекта и за его счёт.

Гарантированный напор в месте присоединения:  12 м.в.ст.

Наружное пожаротушение  обеспечивается от пожарных гидрантов на коммунальной сети водопровода.

Водоотведение

Сброс бытовых сточных вод общим расходом до 2,5 м3/сут, может осуществляется по проектируемому выводу диаметром 110 мм в канализационный коллектор диаметром 150 мм по ул Центральная  , с дальнейшим сбросом в ближайший приёмник сточных вод - КНС п  Комсомольского

Теплоснабжение

Теплоснабжение может осуществляться от централизованной сети теплоснабжения по проектируемому вводу диаметром до 32 мм, протяженностью около 40 м  в двухтрубном исчислении, подземного исполнения. Свободная тепловая нагрузка до 0,01 Гкал/час.

Условия:

- Предусмотреть соблюдение охранной зоны сетей  коммунального водопровода, теплотрассы и канализации.

- Смонтировать колодцы не врезках в магистральные сети согласно СНиП.

- Установить счётчик воды на врезке водопровода в колодце.

- Установить плотно закрываемые  люки на колодцах.

ТУ выданы: 02.11.2016 г.

Срок действия ТУ – 3 года

Главный инженер МУП Новоберезанского СП КР ЖКЖ                                  Никитин Ю.А.

Представитель заказчика:                ________________                / ______________________ /