Оглавление

Предисловие	3

1. Перспективные показатели развития Новоберезанского сельского поселения  поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика муниципального образования	4

1.1.1. Территория	4

1.1.2. Климат	5

1.1.3. Административное деление	7

1.1.4. Численность и состав населения	7

1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования	8

1.1.6. Доходы населения	9

1.1.7.  Характеристика существующего состояния жилищного фонда	10

1.1.8. Планы и программы развития Новоберезанского сельского поселения	10

1.2. Прогноз численности Новоберезанского сельского поселения	10

1.3. Прогноз развития Новоберезанского сельского поселения	11

1.4. Прогноз развития застройки Новоберезанского сельского поселения	13

1.5. Прогноз изменения доходов населения	28

2. Охрана окружающей среды	28

2.1. Мероприятия по охране окружающей среды	28

2.2. Мероприятия по оценке основных элементов региональной экологической среды	28

2.3. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	29

2.4. Мероприятия по охране водных объектов	31

2.5 Мероприятия по охране и восстановлению почв	33

2.6. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	34

2.7. Альтернативные и энергосберегающие технологии	37

3. Памятники истории и культуры	38

4. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	48

4.1. Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	48

4.2. Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера…………………………………………………………………………………………...58

Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» осуществлена разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа).

Разработка Программы велась, исходя из сроков реализации Генерального плана Новоберезанского сельского поселения, определяющего основные направления развития поселения и основные проектные решения на расчётный срок до 2030 г. Мероприятия для дальнейшей реализации программы на перспективу (до 2041 года) будут доработаны после разработки и утверждения генерального плана поселений на следующий срок, предусмотренный законодательством. Разработка Программы организована администрацией Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, осуществлялась ООО «Проектный институт территориального планирования».

Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией Кореновского района Краснодарского края, Администрацией Новоберезанского сельского поселения, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории муниципального образования.

На основании Программы должны быть сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, необходимые для финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов, используемых для захоронения (утилизации) бытовых отходов.

В результате реализации Программы:

- будут проведена модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования;

- снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоберезанского сельского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г.  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.

- Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Кореновского района.

- Программа социально-экономического развития Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

12.Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

## 1. Перспективные показатели развития Новоберезанского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика муниципального образования

## 1.1.1. Территория

Новоберезанское сельское поселение расположено в северо-восточной части Кореновского района.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере – с Брюховецким районом;

- на востоке – с Выселковским районом;

- на юге – с Журавским сельским поселением Кореновского района;

- на юго-западе – с Братским сельским поселением Кореновского района;

- на западе – с Тимашевским районом.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 226,46 км2.

Рельеф территории поселения характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами рек и балок.

В состав сельского поселения входят 8 сельских населенных пунктов: 7 поселков (Новоберезанский, Братский, Комсомольский, Песчаный, Привольный, Пролетарский, Раздольный) и 1 хутор (Анапский). Поселок Новоберезанский – административный центр поселения.

Поселок Новоберезанский расположен в центральной части территории сельского поселения, в 100 км к северо-востоку от краевого центра - города Краснодара, в 47 км севернее районного центра - города Кореновска.

Юго-восточнее п.Новоберезанский расположен поселок Братский. К западной границе поселения примыкает поселок Пролетарский. В северо-западной части поселения расположен п.Привольный, в северо-восточной части - поселок Раздольный и, на берегу реки Бейсуг, х.Анапский, п.Песчаный.

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального образования Кореновский район и с краевым центром городом Краснодаром осуществляются по автодорогам регионального значения «п. Комсомольский - х.Анапский» IV технической категории, «ст.Каневская – ст.Березанская» III технической категории и «Подъезд к п.Песчаный» IV технической категории.

Северную часть Новоберезанского сельского поселения в направлении запад - восток пересекает магистральный газопровод ООО «Газпром Трансгаз-Кубань».

Сложившаяся территориально-планировочная структура Новоберезанского сельского поселения образована также землепользованиями сельскохозяйственного назначения крупного землепользователя – ОНО ОСХ «Березанское» и 9 крестьянско-фермерским хозяйствами, на которых расположены животноводческие и птицеводческие предприятия, аэродром сельскохозяйственной авиации, химсклад и т.д.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения занимает большую часть общей площади поселения.

Почти на всей территории Новоберезанского сельского поселения, за исключением западной части, расположен Новоберезанский природный заказник.

В границах поселения расположено 11  скважин месторождения пресной подземной воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

В южной части поселения, северо-западнее поселка Комсомольский, расположено Комсомольское месторождение кирпичных глин.

## 1.1.2. Климат

В климатическом отношении территория Кореновского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов на юго-востоке европейской части страны, обуславливает продолжительные северо-восточные ветры. Максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера и северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами. Они сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300 С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние - 17 сентября, поздние - 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) - до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75 % снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989 г.).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 гг. от минус 2 0С до минус 9 0С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум – -36  0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля - начале марта, глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная - 0 см, максимальная - 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток Азорский антициклон. С переходом через +15 0С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 0С - + 40 0С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 0С, максимальная температура июля - +40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем - 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Кореновский район относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70 % - 87 %, достигая средне - месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8 %.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по району составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для всего

Почти ежемесячно наблюдаются грозы. Средняя продолжительность до 2,1 часа, максимальная – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

## 1.1.3. Административное деление

Новоберезанское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Кореновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Кореновского района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В границах муниципального образования Новоберезанское сельское поселение находятся 8 сельских населенных пунктов: 7 поселков (Новоберезанский, Братский, Комсомольский, Песчаный, Привольный, Пролетарский, Раздольный) и 1 хутор (Анапский).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2009 г. составляет 6846 человек.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 226,46 км2, что составляет 15,9 % территории Кореновского района. Плотность населения – 30 человека на 1 км2.

Центром муниципального образования является поселок Новоберезанский, расположенный в центральной части сельского поселения.

## 1.1.4. Численность и состав населения

По данным Федеральной службы государственной статистики Краснодарского края численность населения Новоберезанского сельского поселения по оценке на 01.01.2009 г. составляет 6 846 человек.

Наиболее крупными населенными пунктами поселения являются поселки Новоберезанский и Комсомольский, на территории которых проживает 38,6 % и 29,0 % от общей численности населения соответственно.

Далее в таблице 1.1.4.1 представлена характеристика динамики численности населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1.1.4.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01., человек | Абсолютный прирост/убыль численности населения, человек | Относительный прирост/убыль численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003* | 2009 |  |  |
| Новоберезанское СП | 6953 | 6846 | -107 | 98,5 |
| 1 | пос.Новоберезанский | 2596 | 2641 | 45 | 101,7 |
| 2 | х. Анапский | 714 | 635 | -79 | 88,9 |
| 3 | пос.Братский | 402 | 383 | -19 | 95,3 |
| 4 | пос.Комсомольский | 1946 | 1988 | 42 | 102,2 |
| 5 | пос.Песчаный | 165 | 164 | -1 | 99,4 |
| 6 | пос. Привольный | 431 | 370 | -61 | 85,8 |
| 7 | пос. Пролетарский | 311 | 297 | -14 | 95,5 |
| 8 | пос. Раздольный | 388 | 368 | -20 | 94,8 |

За рассматриваемый период (2002-2008 гг.) численность населения сельского поселения в целом сократилась на 107 человек или на 1,5 %.

Следует отметить, что показатели динамики численности населения по населенным пунктам, входящим в сельское поселение – различны. За период 2002-2008 гг. в территориальной структуре наиболее интенсивные темпы убыли численности населения имели такие населенные пункты как: поселок Привольный (на 14,2 %) и хутор Анапский (11,1 %). В свою очередь, к населенным пунктам, имеющим положительную динамику численности населения, относятся два крупных поселка: Новоберезанский и Комсомольский, где прирост за рассматриваемый период составил 1,7 % и 2,2 % соответственно.

Для территории сельского поселения характерна естественная убыль населения и основным сдерживающим фактором резкого снижения численности населения является миграция.

Ярким показателем демографической ситуации является возрастная структура населения сельского поселения. Вследствие негативных тенденций в естественном движении, а так же в силу возрастной структуры мигрантов, на территории Новоберезанского сельского поселения сложилась регрессивная возрастная структура населения, для которой характерно превышение населения в возрасте старше трудоспособного (30,0 %) над долей населения моложе трудоспособного возраста (13,0 %).

Одним из социально-демографических последствий длительного старения населения может стать его неблагоприятное влияние на формирование трудовых ресурсов, которые характеризуются коэффициентом демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного). В настоящий момент этот показатель составляет 752 человека нетрудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного. В последнее время выделилась более тревожная тенденция – перераспределение численности нетрудоспособного населения, из 752 человек общей нагрузки 227 – это дети (0-15 лет) и 525 – лица пожилого возраста.

## 1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация с преобладанием продукции растениеводства, где занято более 50 % всего работающего населения.

Сельскохозяйственный сектор экономики представлен 2 крупными сельскохозяйственными предприятиями (ОНО ОСХ «Березанское», ЗАО фирма «Агрокомплекс» ПФ «Кореновская») и 10 крестьянско-фермерским хозяйствами, а так же в личных подсобных хозяйствах занято более 5,2 тыс. человек.

Площадь Новоберезанского сельского поселения составляет 22,6 тыс. га, 1,3 % которой занимают земли сельскохозяйственного назначения. Из общего объема сельскохозяйственных угодий сельского поселения 83 % приходится на долю ОНО ОСХ «Березанское», из них 15,13 тыс. га пашни. Более половины всех посевных площадей занято под зерновые культуры, из технических культур преобладают посевы семян кукурузы и подсолнечника.

Основной специализацией сельскохозяйственной отрасли является растениеводство, включающие в себя производство зерновых и технических культур. Поселение находится в числе передовых в ранге среди поселений района по урожайности и объему производства зерновых.

Наряду с растениеводством значительный удельный вес в объеме производимой сельскохозяйственной продукции на территории сельского поселения занимает птицеводство.

Основными сельхозтоваропроизводителями Новоберезанского сельского поселения являются 2 бюджетообразующих предприятия: ОНО ОСХ «Березанское» и ЗАО фирма «Агрокомплекс» ПФ «Кореновская».

Организация научного обслуживания - Опытно-семеноводческое хозяйство «Березанское» Государственного научно-исследовательского института масличных культур имени В.С.Пустовойта Российской академии сельскохозяйственных наук (ОНО ОСХ «Березанское»). Основной специализацией данного предприятия является семеноводство технических культур, а так же производство семенного и товарного зерна пшеницы, кукурузы и ячменя. Помимо растениеводства на предприятии развито скотоводство молочного направления и свиноводство.

Предприятие имеет удовлетворительную материально-техническую базу, широкий автопарк сельскохозяйственной техники. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 478 человек.

ЗАО «Агрокомплекс» птицефабрика «Кореновская». В ведении предприятия находится 3,5 тыс. га. Ведущей отраслью предприятия является птицеводство и растениеводство. В настоящее время хозяйство работает с мясной птицей, с сохранением такого направления как племенное птицеводство. Хозяйство так же выращивает зерновые, технические и кормовые культуры. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 422 человека.

Помимо сельскохозяйственных организаций на территории сельского поселения в сельском хозяйстве занято 9 крестьянско-фермерских хозяйств, которые обрабатывают порядка 0,52 тыс. га пашни.

Из обрабатывающих производств на территории поселения расположено одно перерабатывающее предприятие – маслоцех (ООО «СпекторЮГ»).

Немаловажную роль в экономики сельского поселения занимают предприятия малого и среднего бизнеса, где занято порядка 0,22 тыс. человек. В настоящее время на территории Новоберезанского сельского поселения действует 92 индивидуальных предпринимателя, из них 76 без образования юридического лица.

Основной деятельностью представителей малого бизнеса является оптовая и розничная торговля (24 %) и сельское хозяйство (73 %).

Помимо сельскохозяйственной отрасли и сферы торговли, представители частного бизнеса занимаются производством и установкой пластиковых окон и обработкой металлических изделий.

Темпы роста выпуска продукции по всем видам деятельности на малых предприятиях ежегодно составляют не менее 7 % в сопоставимых ценах.

## 1.1.6. Доходы населения

Таблица 1.1.6.1. Показатели доходов  населения (в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития  Новоберезанского  сельского поселения)

| Показатель, единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2011г. в % к 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 6,5 | 6,5 | 100 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 19,4 | 21,2 | 109,3 |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 3,9 | 3,9 | 100 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 1,9 | 1,9 | 100 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 9,4 | 10,3 | 109,6 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 5,39 | 5,43 | 100,7 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, мил.руб. | 13,4 | 13,6 | 101,5 |
| Численность зарегистрированных безработных- всего чел. | 64 | 46 | 71,9 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1,7 | 1,2 | 70,6 |

## 1.1.7.  Характеристика существующего состояния жилищного фонда

Жилищный фонд на территории Новоберезанского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной жилой застройкой и индивидуальными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 138,5 тыс. м2, в т.ч.:

- индивидуальные жилые дома усадебного типа – 100,05 тыс. м2;

- малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-2-х этажные) – 38,45 тыс. м2.

Преобладающей является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, на долю которой приходится 72,2 % общего жилищного фонда.

Жилищная обеспеченность в среднем по сельскому поселению составляет 20,2 м2 на человека, что на 11,4 % ниже районных показателей средней жилищной обеспеченности в сельской местности.

## 1.1.8. Планы и программы развития Новоберезанского сельского поселения

Основные направления социально-экономического развития  Новоберезанского  сельского поселения определены на основе комплексных и целевых региональных и муниципальных программ, других документов стратегического характера, в частности по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Собственных программ по развитию, в частности системы коммунальной инфраструктуры, в муниципальном образовании не принято. Муниципальное образование реализует стратегию и другие документы социально-экономического развития муниципального образования Кореновского   района, это в первую очередь:

- Схема территориального планирования муниципального образования Кореновский район;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район до 2020 года;

- Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Кореновский район до 2020 года;

- Стратегия развития аграрного сектора муниципального образования  Кореновский район на 2008 -2012 г.г. и на период до 2030 г.

-Целевая программа развития теплоэнергетической отрасли муниципального образования Кореновский район на 2008-2012 годы.

-Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновского района на 2012-2014 годы» ,утвержденная постановлением №2073 от 14.10.2011

## 1.2. Прогноз численности  Новоберезанского сельского поселения

# Прогноз перспективной численности населения Новоберезанского сельского поселения выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков. При этом учитывались факторы социально-экономического развития поселения – жилищное строительство, размещение на территории сельского поселения объектов производственного комплекса, что предполагает создание новых рабочих мест, которые могут повлиять на динамику миграционного движения населения.

# При расчете перспективной численности населения использованы следующие демографические характеристики:

# - динамика численности населения за 2002-2008 гг.

# - половозрастной состав населения на 01.01.2009 г.

# В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2008 год (по оценке Крайстата на 01.01.2009 г.).

Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения населенных пунктов, входящих в состав Новоберезанского сельского поселения  выбран метод «передвижки возрастов», основанный на применение вышеуказанных демографических характеристик. Данные о тенденциях основных демографических параметров, закладываемых в прогноз, представлены в таблице 1.2.1

# Параметры прогноза перспективной численности населения

# Новоберезанского сельского поселения

# Таблица 1.2.1

| Наименование | Ед. изм. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,502 | 1,64 | 1,785 | 1,952 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,8 | 12,7 | 11,8 | 11,2 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 70,1 | 71,1 | 72,1 | 73,0 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,1 | 13,7 | 12,7 | 11,9 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 51 | 60 | 100 | 88 |

Существующая и проектная численность населения Новоберезанского

сельского поселения

Таблица 1.2.2

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | Прирост численности населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2009 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| пос.Новоберезанский | 2641 | 2820 | 3180 | 3580 | 179 | 539 |
| х. Анапский | 635 | 675 | 750 | 830 | 40 | 115 |
| пос.Братский | 383 | 405 | 450 | 500 | 22 | 67 |
| пос.Комсомольский | 1988 | 2130 | 2400 | 2700 | 142 | 412 |
| пос.Песчаный | 164 | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 |
| пос. Привольный | 370 | 390 | 435 | 485 | 20 | 65 |
| пос. Пролетарский | 297 | 320 | 360 | 410 | 23 | 63 |
| пос. Раздольный | 368 | 385 | 430 | 475 | 17 | 62 |
| Итого | 6846 | 7289 | 8169 | 9144 | 443 | 1323 |

# При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г. численность населения к 2045 году составит 9144 человека.

Анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку перспективной возрастной структуры численности населения (таблица 1.2.3).

Существующая и перспективная структура

возрастного состава населения Новоберезанского сельского поселения

# Таблица 1.2.3

| Возрастные категории | Базовый период (2008 г.) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 6846 | 100 | 7289 | 100 | 8169 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 887 | 13,0 | 1226 | 16,8 | 1508 | 18,5 |
| в трудоспособном возрасте | 3908 | 57,1 | 3862 | 53,0 | 4471 | 54,7 |
| старше трудоспособного возраста | 2051 | 29,9 | 2201 | 30,2 | 2190 | 26,8 |

На перспективу продолжается структурная перестройка населения – вследствие начавшегося в последнее время процесса увеличения рождаемости населения возрастает доля лиц в возрасте 0-15 лет. Доля лиц старше трудоспособного возраста несколько уменьшится. Дальнейшее «старение» населения будет в значительной степени сдерживаться мигрантами, в составе которых преобладают люди в трудоспособном возрасте с детьми, однако вследствие длительного периода снижения рождаемости, доля населения в трудоспособном возрасте несколько сократится.

## 1.3. Прогноз развития Новоберезанского сельского поселения

В перспективе особых изменений в отраслевой структуре Новоберезанского сельского поселения не предполагается. Как и в прежние годы, дальнейшее развитие сельского поселение будет направлено на рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективного использования ресурсного потенциала.

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса должно базироваться на:

- обеспечении ускоренного развития приоритетных отраслей, основанное на инновационном позиционировании агропромышленного комплекса и расширении рынков сбыта;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий поселения, включая меры по расширению доступа к кредитным ресурсам и увеличению удельного веса застрахованных площадей, поголовья крупного рогатого скота, птицы;

- развитие малых товарных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе как фактора повышения уровня доходов населения;

- совершенствование системы информационно-консультативного сопровождения отрасли и поддержки кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.

Основами устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли являются функционирующие системы семеноводства, племенного животноводства и птицеводства, земледелия (с учетом защиты растений).

Повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить за счет сохранения и развития генетического потенциала отрасли растениеводства за счет проведения мероприятий по поддержке и развитию элитного семеноводства (обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами).

В области растениеводства необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства, а так же сделать упор на увеличение объемов производства кормовых культур.

Помимо развития растениеводства необходимо дальнейшее наращивание производственного потенциала животноводческой отрасли за счет совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных за счет сохранения и развития племенного животноводства.

За счет роста объемов производства продукции сельского хозяйства, возможно формирование на территории сельского поселения производственных кооперативов по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Развитие малого предпринимательства на территории сельского поселения так же может способствовать решению не только социальных проблем, но и послужить основой для экономического развития поселения.

На современном этапе и в перспективе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности. Приоритетным направлениям развития малого предпринимательства будет являться производство и переработка сельскохозяйственной продукции, предоставление бытовых услуг и услуг общественного питания, организация и развитие сферы строительства и ЖКХ.

## 1.4. Прогноз развития застройки Новоберезанского сельского поселения

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения, населения, проживающего в зонах строго строительного режима, произведены в соответствии с требованиями приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Из общего числа расселяемого населения 54 человека предполагается расселить на территории проектируемой малоэтажной жилой застройки (поселок Новоберезанский), остальное население расселяется в усадебной застройке.

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

Размер потребной селитебной территории определен из расчета предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

По данным администрации муниципального образования Новоберезанское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,15 га.

Для определения потребной селитебной территории Новоберезанского сельского поселения принята расчетная плотность на один дом (квартиру) при застройке:

- домами усадебного типа с участками при доме 0,15 га – 0,21-0,23 га (для расчетов селитебной территории принимается нижний предел нормы);

- секционными и блокированными домами без участков при квартире 130 чел/га.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения представлена в таблице 1.4.1

Таблица 1.4.1

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Потребность селитебной территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе | Всего семей | в том числе | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |
| пос.Новоберезанский | 755 | 539 | 216 | 252 | 180 | 72 | 27,72 | 52,92 | 27,93 |
| х. Анапский | 115 | 115 |  | 38 | 38 |  | 2,73 | 7,98 | 5,67 |
| пос.Братский | 67 | 67 |  | 22 | 22 |  | 1,47 | 4,62 | 3,57 |
| пос.Комсомольский | 412 | 412 |  | 137 | 137 |  | 9,87 | 28,77 | 21 |
| пос.Песчаный | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| пос. Привольный | 65 | 65 |  | 22 | 22 |  | 1,47 | 4,62 | 3,57 |
| пос. Пролетарский | 63 | 63 |  | 21 | 21 |  | 1,68 | 4,41 | 3,57 |
| пос. Раздольный | 62 | 62 |  | 21 | 21 |  | 1,26 | 4,41 | 3,15 |
| Итого | 1539 | 1323 | 216 | 513 | 441 | 72 | 46,2 | 107,73 | 68,46 |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 9144 человек, общий прирост – 975 человек или 325 семей. При сохранении действующих норм за расчетный срок генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 68,46 га.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Новоберезанского сельского поселения (таблица 1.4.2). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

Таблица № 1.4.2. Расчет учреждений и предприятий обслуживания для населения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на расчетный срок

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Рекомендуемая минимальная обеспеченность на 1 тыс. жителей | Нормативная потребность населения из расчета (тыс. чел.), на | Нормативная потребность сопряженного населения из расчета на, тыс. чел. | Итого нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроекти-ровать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по населенному пункту | по населенному пункту с учетом сопряженного населения |  |
|  |  |  | всего по поселению, в т.ч. | 8,169 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Новоберезанский | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х.Анапски | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Братский | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Комсомольский | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Песчанный | 0,164 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Привольный | 0,435 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Пролетарский | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос.Раздольный | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего по поселению, | место | по данным демографии | 272 | 0 | 272 | 340 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  |  | 111 | 0 | 111 | 220 | 0 | 0 | с учетом обслуживания пос.Анапский, пос.Братский, пос.Песчанный, пос.Привольный, пос.Пролетарский, пос.Раздольный |
|  | х.Анапский |  |  | 25 |  | 25 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Братский |  |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Комсомольский |  |  | 82 |  | 82 | 120 | 0 |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Привольный |  |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Пролетарский |  |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Раздольный |  |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего по поселению | место | по данным демографии | 914 | 0 | 914 | 1416 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  |  | 363 | 0 | 363 | 560 | 0 | 0 | с учетом обслуживания пос.Братский, пос.Песчанный, пос.Привольный, пос.Пролетарский, пос.Раздольный |
|  | х.Анапский |  |  | 83 |  | 83 | 320 | 0 |  |  |
|  | пос.Братский |  |  | 47 |  | 47 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Комсомольский |  |  | 275 |  | 275 | 536 | 0 |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Привольный |  |  | 46 |  | 46 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Пролетарский |  |  | 43 |  | 43 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Раздольный |  |  | 45 |  | 45 |  | 0 |  | пос.Новоберезанский |
| 4 | Внешкольные учреждения, всего по поселению | место | 10 % от общего числа школьников | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |
|  | х.Анапский |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  | пос.Братский |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |
| 5 | Стационарные больницы | койка | по заданию на проектирование | 45 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | по заданию на проектирование | 45 |  |  |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | по заданию на проектирование | 77 |  |  | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | по заданию на проектирование | 65 |  |  |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  | 12 |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фельдшерские и фельдшерско-аккушерские пункты | учрежден. | по заданию на проектирование | 4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
|  | х.Анапский |  |  | 1 |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  | 1 |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  | 1 |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Аптеки | учрежден. | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 0,1 | 1 |  | 1 | 2 | 0 |  |  |
|  | х.Анапский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Братский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Песчанный |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Привольный |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 0,1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | пос.Раздольный |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 0,1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | х.Анапский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Братский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Песчанный |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Привольный |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | пос.Раздольный |  | 0,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов | центр | по заданию на проектирование | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | по заданию на проектирование | 1 |  |  |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 13 | Клубы | место | 80 | 653 | 80 | 733 | 850 | 46 | 80 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 80 | 254 | 80 | 334 | 300 | 0 | 34 |  |
|  | х.Анапский |  | 80 | 60 |  | 60 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | пос.Братский |  | 80 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 80 | 192 |  | 192 | 300 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 80 | 13 |  | 13 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Привольный |  | 80 | 35 |  | 35 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 80 | 29 |  | 29 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 80 | 34 |  | 34 | 50 | 0 | 0 |  |
| 15 | Библиотека | тыс. ед.хранения | 6 | 50 | 6 | 56 | 39,8 | 13,6 | 19,6 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 6 | 19 | 6 | 25 | 17,4 | 2 | 8 | организация на базе клубных учреждений |
|  | х.Анапский |  | 6 | 5 |  | 5 | 5,8 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Братский |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | организация на базе клубных учреждений |
|  | пос.Комсомольский |  | 6 | 14 |  | 14 | 16,6 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | организация на базе клубных учреждений |
|  | пос.Привольный |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | организация на базе клубных учреждений |
|  | пос.Пролетарский |  | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | организация на базе клубных учреждений |
|  | пос.Раздольный |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | организация на базе клубных учреждений |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 16 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 80 | 653,5 | 80,0 | 733,5 | 1260,0 | 142,3 | 142,3 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 80 | 254,4 | 80,0 | 334,4 | 936,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | х.Анапский |  | 80 | 60,0 |  | 60,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | пос.Братский |  | 80 | 36,0 |  | 36,0 |  | 36,0 | 36,0 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 80 | 192,0 |  | 192,0 | 162,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 80 | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  |
|  | пос.Привольный |  | 80 | 34,8 |  | 34,8 |  | 0,0 | 0,0 | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Пролетарский |  | 80 | 28,8 |  | 28,8 |  | 28,8 | 28,8 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 80 | 34,4 |  | 34,4 |  | 34,4 | 34,4 |  |
| 17 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 | 15924,7 | 6199,1 | 22123,8 | 2745,0 | 12871,7 | 19378,8 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 1949,4 | 6199,1 | 6199,1 | 12398,2 | 585,0 | 5614,1 | 12121,2 |  |
|  | х.Анапский |  | 1949,4 | 1462,1 |  | 1462,1 | 540,0 | 922,1 | 922,1 |  |
|  | пос.Братский |  | 1949,4 | 877,2 |  | 877,2 |  | 877,2 | 877,2 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 1949,4 | 4678,6 |  | 4678,6 |  | 4678,6 | 4678,6 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 1949,4 | 319,7 |  | 319,7 |  | 319,7 | 319,7 |  |
|  | пос.Привольный |  | 1949,4 | 848,0 |  | 848,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Пролетарский |  | 1949,4 | 701,8 |  | 701,8 | 540,0 | 161,8 | 161,8 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 1949,4 | 838,2 |  | 838,2 | 540,0 | 298,2 | 298,2 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 19 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 | 2451 | 300 | 2751 | 641 | 1809 | 2109 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 300 | 954 | 300 | 1254,0 | 403,8 | 550,2 | 850,2 |  |
|  | х.Анапский |  | 300 | 225 |  | 225,0 | 16,0 | 209,0 | 209,0 |  |
|  | пос.Братский |  | 300 | 135 |  | 135,0 | 16,0 | 119,0 | 119,0 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 300 | 720 |  | 720,0 | 144,5 | 575,5 | 575,5 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 300 | 49 |  | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 49,2 |  |
|  | пос.Привольный |  | 300 | 131 |  | 130,5 | 16,0 | 114,5 | 114,5 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 300 | 108 |  | 108,0 | 38,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 300 | 129 |  | 129,0 | 7,0 | 122,0 | 122,0 |  |
| 21 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 326 | 40 | 366 | 32 | 269 | 334 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 40 | 127 | 40 | 167 | 32 | 95 | 153 |  |
|  | х.Анапский |  | 40 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |
|  | пос.Братский |  | 40 | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | пос.Новоберезанский |
|  | пос.Комсомольский |  | 40 | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 40 | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | пос.Раздольный |
|  | пос.Привольный |  | 40 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 40 | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 40 | 17 |  | 17 |  | 17 | 24 | с учетом обслуживания пос.Песчанный |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 57 | 7 | 64 | 4 | 53 | 60 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 7 | 22 | 7 | 29 | 4 | 18 | 25 |  |
|  | х.Анапский |  | 7 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
|  | пос.Братский |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 7 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | пос.Привольный |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 23 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 191 | 60 | 251 | 0 | 191 | 251 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 60 | 191 | 60 | 251 |  | 191 | 251 |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Химчистки | кг белья в смену | 2,3 | 7,3 | 2,3 | 9,6 | 0 | 7,3 | 9,6 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 2,3 | 7,3 | 2,3 | 10 |  | 7 | 10 |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 7 | 57 | 0 | 57 | 6 | 51 | 51 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 7 | 22 |  | 22 | 6 | 16 | 16 |  |
|  | х.Анапский |  | 7 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
|  | пос.Братский |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 7 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | пос.Привольный |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 26 | Гостиницы | место | 6 | 19 | 6 | 25 | 0 | 19 | 25 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 6 | 19 | 6 | 25 |  | 19 | 25 |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,4 | 3 | 0 | 4 |  | 3 | 4 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 0,4 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | х.Анапский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Братский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Песчанный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 0,24 | 0,8 |  | 0,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | х.Анапский |  | 0,24 | 0,2 |  | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | пос.Братский |  | 0,24 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 0,24 | 0,6 |  | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 0,24 | 0,0 |  | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | пос.Привольный |  | 0,24 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 0,24 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 0,24 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Административно-деовые и хозяйственные учреждения |
| 29 | Отделение связи | объект | 0,5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | х.Анапский |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Братский |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 0,5 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Привольный |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30 | Отделения, филиалы банка, операционные кассы | опер.касса | 0,5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Новоберезанский |  | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | х.Анапский |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Братский |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Комсомольский |  | 0,5 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | пос.Песчанный |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Привольный |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Пролетарский |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | пос.Раздольный |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

С развитием экономики в Новоберезанском  сельском  поселении будут расти и доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

2.   Охрана окружающей среды

2.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии со статьей 36 [1] при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

При разработке проектной документации в обязательном порядке должна выполняться оценка экологической ситуации в районе проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей эксплуатации объекта, в приземный слой атмосферы; решение проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и рационального использования земельных ресурсов; охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. Данное требование справедливо к проектированию объектов всех территориальных зон Новоберезанского сельского поселения.

2.2. Мероприятия по оценке основных элементов региональной экологической среды

Мониторинг состояния окружающей среды (экологического мониторинга) в Кореновском районе является важнейшим инструментом, поддерживающим управление эко-логической безопасностью, и может рассматриваться, как одна из информационных составляющих, обеспечивающих общее управление районом. Информация, поставляемая системой мониторинга, должна поступать для формирования соответствующих баз данных и последующего принятия решений по управлению состоянием окружающей среды.

Организация мониторинга, объем затрат, необходимых на его реализацию, зависит от целей и задач, которые перед ним ставятся:

•	анализ соответствия состояния окружающей среды эколого-гигиеническим требованиям для выработки решений по обеспечению экологического благополучия;

•	снижение степени неопределенности, обусловленной неточностью методов расчетных прогнозных оценок;

•	решение спорных вопросов, связанных с влиянием промышленных и сельско-хозяйственных объектов на экологические условия, прежде всего в жилых микрорайонах посёлка;

•	пополнение базы данных по состоянию окружающей среды в Кореновском районе;

•	фиксация всех случаев техногенных происшествий, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду в окрестности строительства (разливы ГСМ, токсических жидкостей, несанкционированное размещение отходов) с выработкой предложений по предотвращению негативных последствий.

Основанием для проведения экологического мониторинга служат требования пп. 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 СН 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания»; требования «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372.

Все используемые для построения системы экологического мониторинга измерительные средства должны иметь соответствующую аттестацию Госстандарта РФ, программно-аппаратные средства общего назначения, допущенные для применения ведомственными нормативными документами, а специализированное программное обеспечение принимается в производственную эксплуатацию по итогам опытной эксплуатации специальной комиссией, формируемой администрацией сельского поселения с включением, при необходимости, представителей заинтересованных ведомств.

Полностью развертываемая система экологического мониторинга имеет статус ведомственной системы и вводится в производственную эксплуатацию на основании заключения специально формируемой экспертной комиссии.

Инструментальное и организационное обеспечение экологического мониторинга может быть выполнено разными способами. Среди возможных вариантов такого обеспечения предпочтение следует отдавать вариантам, опирающимся на использование современных информационных технологий. Последние наиболее продвинуты в части контроля состояния атмосферного воздуха. В связи с этим для последующего проектирования системы экологического мониторинга предлагается вариант, включающий подсистему мобильного экологического мониторинга атмосферного воздуха и базы данных для решения задач экологической безопасности.

Основная задача специализированной системы экологического мониторинга – сбор и анализ поступающей по каналам связи метеорологической информации, обеспечение мониторинга опасных метеоусловий и осуществление расчетного мониторинга загрязнения атмосферы.

В интересах проведения экологического мониторинга возможно использование средств специализированной лаборатории, действующей по указанию эксплуатирующих служб

района, для контроля состояния почв и измерения шума.

Специализированная лаборатория обеспечивает, как наиболее полные условия мобильности, так и широкий перечень контролируемых факторов. Анализ отобранных

проб может производиться в стационарных условиях аккредитованной лабораторией.

Средствами лаборатории рекомендуется контролировать следующие параметры:

•	в почве – измерение концентраций нефтепродуктов, бенз(а)пирена, а также измерение pH;

•	эквивалентные уровни шума – у фасадов жилой застройки ближайшей к промпредприятиям и транспортным магистралям;

•	гидрохимический мониторинг водных объектов.

2.3. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах поселения; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по улучшению экологического состояния для действующих предприятий поселения - это реализация мероприятий по снижению величины промышленных выбросов в атмосферу, определённых проектами нормативов ПДВ для этих предприятий.

На последующей стадии рабочего проектирования жилых микрорайонов и реконструкции промышленных предприятий в составе проектов обязательно должен разрабатываться раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ООС) в котором выполняется анализ валовых выбросов загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводится по приоритетным загрязнителям. В состав приоритетных загрязнителей входят: основные ЗВ (окись углерода,двуокись азота, сернистый ангидрид, пыль); вещества 1-й категории опасности. На стадиях рабочего проектирования изучается динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом выбросов размещаемых и существующих объектов. Проводится расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами сохраняемых (с учетом изменений технологии и объемов производства на перспективу) и размещаемых объектов. Расчет так же осуществляется для приоритетных загрязнителей.

Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросами источников всех предприятий и других объектов для всего поселения.

Приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

Обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах поселения с обеспечением вокруг этих зон необходимых санитарных разрывов.

Разработка шумозащитных сооружений вдоль транспортных магистралей на участках, проходящих по жилой и рекреационным зонам.

С целью соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) на расчетный срок генерального плана предусматривается перепрофилирование под предприятия V класса санитарной классификации:

- ЦРМ, расположенной в п.Новоберезанский;

- МТФ, прилегающей к западной границе п.Комсомольский;

- СТФ, примыкающей к восточной границе п.Пролетарский;

- мехдвора, примыкающего к западной границе п.Привольный;

- СТФ, примыкающей к северо-восточной границе п.Пролетарский,

- мехдвора, расположенного южнее х.Анапский.

Для сохранения предприятий в жилой зоне поселков Новоберезанский, Комсомольский, Пролетарский, Привольный и хуторе Анапский проектом предлагается ряд мероприятий. Прежде всего, это организация санитарно-защитных зон по периметру участков, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В отношении предприятий, расположенных без соблюдения нормативных СЗЗ до  жилой застройки зарезервирована территория для отселения жителей и предлагается разработка и выполнение мероприятий по организации СЗЗ:

Для сокращения негативного воздействия на жилую зону проектом рекомендовано использовать часть территории  производственной зоны, прилегающей к застройке, под складскую зону; разработать проекты организации санитарно-защитных зон при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной  среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим класса опасности. До проведения вышеназванных мероприятий жилая и общественная застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне от производственных предприятий рассматривается как зона с особыми условиями использования территории и подлежит постепенному выносу во вновь проектируемые жилые районы.

2.4. Мероприятия по охране водных объектов

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″.

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных

осадков для удобрения и других целей.

Размещение новых и реконструкция уже действующих объектов хозяйственной деятельности, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, в пределах водоохранных территорий настоящим проектом не предусматривается.

С учетом ограничений, определённых настоящим проектом, разрабатываются водо- охранные мероприятия, направленные на предотвращение попадания загрязняющих веществ в подземные воды, а также организация и предварительная очистка поверхностного стока с территории размещения промышленных объектов.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации  запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

сброс очищенных сточных вод в водоем, балку  или лесополосу.

Разработка водоохранных мероприятий производится на последующей стадии проектной документации на основе проектных данных застройки жилого района, проекта инженерных коммуникаций промышленной зоны.

Для рек сельского поселения предусматривается водоохранная зона и прибрежная полоса, ширина которых устанавливается в соответствии с нормативными документами.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров– для балки;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров – для реки Бейсуг.

Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами устанавливаются в соответствии с Водным Кодексом РФ:

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

При использовании водных объектов, входящих в водохозяйственные системы, не

допускается изменение водного режима этих водных объектов, которое может привести к нарушению прав третьих лиц.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос так же запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Для территории водоохранной зоны предусматриваются мероприятия по благо-устройству и озеленению и определяются режимы хозяйственной деятельности.

На основании полученных предпроектных данных по количественному и качественному составу сточных вод, степени их очистки определяется достаточность предусмотренных проектом планировки жилого района, промзоны водоохранных мероприятий и, если они не соответствуют нормативным требованиям, даются предложения по разработке дополнительных мероприятий, направленных на увеличение оборотного водоснабжения, реконструкцию и строительство очистных сооружений, обеспечение предельно-допустимого сброса (ПДС) сточных вод в водоемы. Экологические требования к рациональному использованию и охране водных ресурсов должны носить комплексный характер и включать в себя систему градостроительных, технологических, инженерно-строительных и административных мероприятий:

•	характеристика водоохранных территорий (водоохранной зоны, зоны санитарной

охраны водозабора и режимов их использования),

•	определение потенциальных источников загрязнения поверхностных и подземных вод при размещении и эксплуатации объекта,

•	характеристика геолого-гидрогеологических, геоморфологических и гидрогеологических условий,

•	прогноз миграции загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком,

•	оценка защищенности подземных вод от проникновения загрязнения,

•	зонирование территории по условиям размещения объектов хозяйственной деятельности,

•	разработка состава водоохранных мероприятий.

2.5. Мероприятия по охране и восстановлению почв

На стадии  инженерно-экологических изысканий для строительства для получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. При отсутствии фактических данных по региональному фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений. Если фактические данные опробования не превышают фоновых величин, дальнейшие исследования и мероприятия можно не проводить.

В случае изменения назначения земельных участков, отведенных под рисовые поля и оросительные системы (отведение под строительство производственных и иных объектов, выращивание иной продукции растениеводства, устройство рыборазводных прудов и т.п), должны быть выполнены исследования по определению уровня химического загрязнения почв на этих земельных участках, с целью планирования и выполнения мероприятий, направленных на обезвреживание и восстановление почвенного покрова.

В районах перспективного развития поселения возможности деградации почв в зоне воздействия промышленных объектов на районы жилой застройки маловероятны, т.к жилые районы находятся вне зоны влияния выбросов ЗВ в атмосферу от промышленных предприятий. Поэтому и химические изменения - оголения, сульфатредукции почв и др. не прогнозируются.

Мероприятия по соблюдению санитарно-защитных зон, локализации и очистке вредных  выбросов в атмосферу и по минимизации сбросов сточных вод не должны привести к химическому загрязнению территорий жилых микрорайонов.

Проектом предлагается не производить обработку полей с использованием ядохимикатов в 300-метровой зоне от проектных границ населенных пунктов.

Администрации поселения организовать очистку территории от мусора и несанкционированных свалок и разработать   ряд мероприятий,    направленных    на    недопущение    захламления территории поселения; контролировать соблюдения установленных технологических регламентов внесения в почву и обработки растений пестицидами и агрохимикатами, внесения в почву минеральных и органических (навоза) удобрений.

Охрана плодородного слоя почвы.

Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Для эффективного контроля необходимо разработать систему мероприятий, которая включает в себя:

подготовку проектной документации по обращению с плодородным почвенным слоем на период строительства и эксплуатации объектов сельского поселения;

организацию доступа на объекты строительства в системе плановых и неплановых проверок;

организацию по аккредитации организаций осуществляющих проведение изыскательских и проектных работ по сохранению почвенного слоя почвы.

Объем изысканий для проведения проектных работ осуществляются в соответствие со статьей 20 закона «О государственном регулировании  обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и СП 11-102-97 и включает:

почвенное обследование;

агрохимическое обследование;

экологическое обследование на установление уровня загрязнения плодородного почвенного слоя.

В разделе ПМООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды) проектной документации на строительство на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включается раздел на снятие, транспортировку, хранение и использование плодородного почвенного слоя, который является основой для проведения контроля за исполнением строительными организациями требований проекта.

Необходимыми сопроводительными материалами раздела  проекта являются:

почвенная карта, составленная в соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных  почвенных карт землепользования;

картограмма мощности и содержания гумуса в плодородном почвенном слое;

картограмма рН, содержания подвижного Р и обменного К;

характеристики по загрязнению почвенного слоя;

площади снятия плодородного почвенного слоя (ПСП);

мощности снятия ПСП;

места складирования ПСП;

площади, на которые наносится ПСП.

При плановых проверках проверяется соответствие с проектной документацией:

мест снятия, складирования и нанесения ПСП в натуре;

объёма ПСП;

технологии снятия, хранения и нанесения ПСП;

качества ПСП.

Охрана ценных сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

На стадии рабочего проектирования строительства капитальных объектов необходимо предусмотреть площадки для временного хранения строительных отходов.

В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в масштабе Кореновского района утилизация твердых бытовых отходов будет происходить соответственно на заводе.

2.6. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

Развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и пр.) при разработке рабочей документации проектов застройки микрорайонов и промышленных предприятий должно быть исключено.

Предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.: вертикальная планировка; организация водостоков.

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

При разработке месторождений минерально-сырьевых ресурсов пользователи недр должны руководствоваться требования ФЗ «О недрах».

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей природной среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде.

Пользователь недр обязан обеспечить:

соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность;

представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации;

представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики;

безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а так же организация и ведение геоэкологического мониторинга при добыче нефти и газа;

приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами.

К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, других видов пользования недрами.

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

Пользователи недр, осуществляющие первичную переработку получаемого ими из недр минерального сырья, обязаны обеспечить:

строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья, обеспечивающих рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем полезных компонентов; учет и контроль распределения полезных компонентов на различных стадиях переработки и степени их извлечения из минерального сырья;

дальнейшее изучение технологических свойств и состава минерального сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью совершенствования технологий переработки минерального сырья;

наиболее полное использование продуктов и отходов переработки (шламов, пылей, сточных вод и других); складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

Строительство и эксплуатация предприятий по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений различного назначения, проведение геологического изучения недр допускаются только при обеспечении безопасности жизни и здоровья работни-ков этих предприятий и населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами.

Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении пользования недрами.

До завершения процесса ликвидации или консервации пользователь недр несет ответственность, возложенную на него Законом «О недрах».

При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного сооружения горные выработки и буровые скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений, а при консервации - также сохранность месторождения, горных выработок и буровых скважин на все время консервации.

При ликвидации и консервации предприятия по добыче полезных ископаемых или его части, а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, геологическая, маркшейдерская и иная документация пополняется на момент завершения работ и сдается в установленном порядке на хранение.

Ликвидация и консервация предприятия по добыче полезных ископаемых или подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, считаются завершенными после подписания акта о ликвидации или консервации органами, предоставившими лицензию, и органом государственного горного надзора.

В настоящее время на территории поселения расположены  водозаборные скважины. Утвержденные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории поселения отсутствуют.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.

На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения.

Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного сани-тарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

В соответствии с Законом «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ «Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации».

Администрации поселения необходимо обеспечить   исполнение   действующего   законодательства   в области    обращения с отходами    в части    лицензирования деятельности, связанной   с   принятием   на   хранение   отходов   и   эксплуатацией   объектов размещения отходов, а также включения действующего полигона ТБО в государственный   реестр   объектов   размещения   отходов   (ст.   9   и   ст.  2 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

2.7. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энерго-источников, в том числе возобновляемых видов энергии, которое позволит оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование про-работку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

Использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

Использование геотермальных вод;

Использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, продуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

Применение систем тепловых насосов;

Перевод котельных на газообразное топливо;

Использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

3.Памятники истории и культуры

На территории Новоберезанского сельского поселения земли особо охраняемых территорий представлены Новоберезанским природным заказником, который занимает большую часть территории поселения, и землями историко-культурного назначения, объектами культурного наследия, памятниками истории, архитектуры и археологии.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На  территории Новоберезанского сельского поселения располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 3.1.

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист. культ. знач. | Вид пам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | п. Новоберезанский, центр | 1543 | 759 | Р | И |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

|  | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госу-дарст-венному списку | № по паспорту | № по инвен-таризации | № курга-на в группе | Высота кургана м | Диа-метр кургана м | Охранная зона Курга-на м | Реше-ние о поста-новке на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский, к востоку от хутора, Березанский зерносовхоз,2-е отделение, поле 7 | 1438 |  |  | 1 | 4 | 76 | 150 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 20 | 50 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский, ул. Партизанская,4 | 1439 |  |  |  | 1 | 40 | 50 | 63 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский, опытно-производственное хозяйство, 5-е отделение, поле 1 | 1440 |  |  | 1 | 1 | 32 | 50 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 32 | 50 |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский, северная окраина хутора | 1441 |  |  | 1 | 2 | 50 | 75 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 32 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-14" (24 насыпи- 15насыпей не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский, 1,1 км от северо-восточного угла хутора Березанское опытно-производственное хозяйство,5-е отделение, поле 7 | 1442 5350 | 2251 | 149 | 1 | 2 | 60 | 75 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 68 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 68 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,8 | 46 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 48 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 1,5 | 58 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 0,8 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | 58 | 75 |  |
|  | Курган (насыпь не дешефрируется) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п.Новоберезанский, 5-е отделение, поле 5 | 1474 |  |  | _ | _ | _ | _ | 63 |
|  | Курган (не дешефрируется) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Привольный, к югу от поселка, Березанское опытно-производственное хозяйство, 3-е отделение, поле 6 | 1498 |  |  | _ | _ | _ | _ | 63 |
|  | Курганная группа «Новоберезанский-20» (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Раздольный, Березанский зерносовхоз, 2-е отделение, поле 3, в 1,4км от северо-восточного угла поселка | 1500 5574 | 2257 | 155 | 1 | 1 | 40 | 50 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Анапский-1" (4 насыпи-1 насыпь не прослеживалась) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 3,85 км от северо-восточного угла хутора | 5341 | 2237 | 162 | 1 | 3 | 60 | 125 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 39 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-6" (4 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 1,6 км от юго-западного угла хутора | 5342 | 2243 | 141 | 1 | 3,8 | 90 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-7" (3 насыпи-1 насыпь не прослеживается) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 0,6 км от юго-западного угла хутора | 5343 | 2244 | 142 | 1 | 1 | 46 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 43 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-8" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 0,11 км от юго-западного угла хутора | 5344 | 2245 | 143 | 1 | 4 | 59 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 34 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-9" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 0,5 км от юго-западного угла хутора | 5345 | 2246 | 144 | 1 | 4 | 32 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 35 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-10" (5 насыпей- 2 насыпи не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 1,25 км от юго-восточного угла хутора | 5346 | 2247 | 145 | 1 | 2 | 54 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 76 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 28 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-11" (7 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 1,85 км от юго-восточного угла хутора | 5347 | 2248 | 146 | 1 | 1 | 36 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 24 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 54 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 28 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-12" (7 насыпе-6 насыпей не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 0,3 км от северо-восточного угла хутора | 5348 | 2249 | 147 | 1 | 0,8 | 50 | 50 | 237 |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-13" (5 насыпей- 3 насыпи не прослеживается)) III тыс.до н.э.- I тысн.э | х. Анапский, 1 км от северо-восточного угла хутора | 5349 | 2250 | 148 | 1 | 1 | 30 |  | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 40 |  |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-15" (6 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 1,6 км от юго-восточного угла хутора | 5351 | 2252 | 150 | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 20 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-16" (6 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 2,4 км от юго-восточного угла хутора | 5352 | 2253 | 151 | 1 | 1 | 26 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 22 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 6,62 | 100 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,4 | 28 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0,3 | 16.5 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-17" (3 насыпи-1 насыпь не прослеживалась) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | х. Анапский, 0,75 км от северо-западного угла хутора | 5353 | 2254 | 152 | 1 | 1 | 34 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 64 | 75 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-1" (4 насыпи- насыпи не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Братский, 8,3 км от юго-западного угла поселка | 5362 | 2238 | 136 |  | _ | _ | _ | 237 |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-2" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Братский, 3,0 км от юго-западного угла поселка | 5363 | 2239 | 137 | 1 | 0,3 | 22 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 57 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1,8 | 32 | 75 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-23" (2 насыпи-насыпи не прослеживались) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Братский, 0,75 км до северо-восточного угла поселка | 5364 | 2260 | 158 |  | - | - | - | 237 |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-24" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Братский, 5,65 км от юго-западного угла поселка | 5365 | 2263 | 161 | 1 | 0,3 | 19 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 62 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0.4 | 28 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-5" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Песчаный, 4,1 км от северо-восточного угла поселка | 5474 | 2242 | 140 | 1 | 0,6 | 47 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 44 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-18" (10 насыпей- 7 насыпей не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п. Песчаный, 0,23 км от северо-западного угла поселка | 5475 | 2255 | 153 | 1 | 1 | 48 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,7 | 36 | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-19" (4 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Песчаный, 0,78 км от юго-западного угла поселка | 5476 | 2256 | 154 | 1 | 0,6 | 35 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 96 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 79 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 98 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-21" (6 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Песчаный, 2,3 км от северо-западного угла поселка | 5477 | 2258 | 156 | 1 | 4 | 93 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 45 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 54 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 58 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0,8 | 73 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-22" (14 насыпей- 9 насыпей по паспорту на территории района- 7 насыпей не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Песчаный, 1,9 км от юго-восточного угла поселка | 5478 | 2259 | 157 | 1 | 3 | 60 | 125 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 62 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 48 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-3" (4 насыпи -2 насыпи не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Привольный, 2,35 км от юго-восточного угла поселка | 5513 | 2240 | 138 | 1 | 2 | 67 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 36 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-4" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Привольный, 2,8 км от северо-восточного угла поселка | 5514 | 2241 | 139 | 1 | 4 | 67,5 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 56 | 50 |  |
|  | Курган "Бейсужек-1" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,3 км от южной окраины поселка | 5516 | 1994 | 202 |  | 0,3 | 36 | 50 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-2" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,1 км к югу от поселка | 5517 | 1995 | 203 | 1 | 0,2 | 34 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 48 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-3" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,8 км к югу от поселка | 5518 | 1996 | 204 | 1 | 2,5 | 50 | 125 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 42 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-5" (6 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,3 км к югу от поселка | 5519 | 1997 | 206 | 1 | 8 | 80 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 70 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 45 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,1 | 24 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 1,5 | 60 | 75 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-6" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,5 км к югу от поселка | 5520 | 1998 | 207 | 1 | 1 | 48 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 35 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 45 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-7" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 1,7 км к югу от поселка | 5521 | 1999 | 208 | 1 | 4 | 46 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1,1 | 48 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1,4 | 60 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-8" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,6 км к югу от поселка | 5522 | 2000 | 209 | 1 | 0,5 | 40 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 44 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 50 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-9" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 1 км к югу от поселка | 5523 | 2001 | 210 | 1 | 2 | 55 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 64 | 150 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-10" (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 1,1 км к юго-юго-востоку от поселка | 5524 | 2002 | 211 | 1 | 1 | 31 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 56 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 51 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-11" (5 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2 км к юго-юго-востоку от поселка | 5525 | 2003 | 212 | 1 | 5 | 100 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 62 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 42 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 80 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 63 | 75 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-12" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,3 км к югу от поселка | 5526 | 2004 | 213 | 1 | 1 | 33 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |
|  | Курган "Бейсужек-13" | п. Пролетарский, 0,3 км к югу от поселка | 5527 | 2006 | 214 |  | 4 | 66 | 150 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-14" (3 насыпи) | п. Пролетарский, 0,6 км к югу от поселка | 5528 | 2005 | 215 | 1 | 1,5 | 53 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 28 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 28 | 50 |  |
|  | Курган "Бейсужек-15" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 1,35 км к юго-западу от поселка | 5529 | 2007 | 216 |  | 6 | 75 | 150 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-16" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,6 км к югу от поселка | 5530 | 2008 | 217 | 1 | 2,5 | 74 | 125 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 44 | 75 |  |
|  | Курган "Бейсужек-17" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,5 км к юго-западу от поселка | 5531 | 2009 | 218 |  | 1,2 | 28 | 50 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-18" (2 насыпи III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,8 км к западу от поселка | 5532 | 2010 | 219 | 1 | 1,5 | 50 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 50 | 75 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-19" (11 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,4 км к югу от поселка | 5533 | 2011 | 220 | 1 | 0,6 | 36 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 43 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 42 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0,4 | 36 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 1,0 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 0,4 | 120х40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 0,2 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 0,4 | 40 | 50 |  |
|  | Курган "Бейсужек-20" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,8 км к югу от поселка | 5534 | 2012 | 221 |  | 0,9 | 50 | 50 | 237 |
|  | Курган "Бейсужек-21" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,1 км к юго-западу от поселка | 5535 | 2013 | 222 |  | 2,5 | 69 | 125 | 237 |
|  | Курган "Бейсужек-22" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,7 км к югу от поселка | 5536 | 2014 | 223 |  | 1 | 41 | 50 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-25" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,9 км к востоку от поселка | 5537 | 2015 | 226 | 1 | 1 | 44 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 57 | 75 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-26" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,2-0,3 км к востоку от поселка | 5538 | 2016 | 227 | 1 | 2 | 62 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 52 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-27" (4 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 1,2 км к северо-востоку от поселка | 5539 | 2017 | 228 | 1 | 6 | 74 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 56 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 42 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 28 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-28" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,1 км к северу от поселка | 5540 | 2018 | 229 | 1 | 1 | 90 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4,5 | 80 | 150 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-29" (3 насыпи ) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,6 км к северо-западу от моста через р. Бейсужек | 5541 | 2019 | 230 | 1 | 1 | 27 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 40 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-30" (6 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,5 км к северу от поселка | 5542 | 2020 | 231 | 1 | 7 | 95 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 46 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,5 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0,8 | 32 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-31" (4 насыпи-3 насыпи не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,2 км к северу от поселка | 5543 | 2021 | 232 |  | 6 | 84 | 150 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-32" (4 насыпи- 2 насыпи не прослеживаются) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,3 км к северу от поселка | 5544 | 2022 | 233 | 1 | 1 | 28 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 42 | 50 |  |
|  | Курганная группа "Бейсужек-33" (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, молочно-товарная ферма колхоза "Путь Ленина" | 5545 | 2023 | 234 | 1 | 3.5 | 50 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 | 75 |  |
|  | Курган «Бейсужек-34" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 0,6 км к северо-востоку от поселка | 5546 | 2024 | 235 | 1 | 2,1 | 65 | 75 | 237 |
|  | Курганная группа "Бейсужек-35" (6 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,7 км к северо-востоку от поселка | 5547 | 2025 | 236 | 1 | 2 | 56 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 31 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 54 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 54 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 1,8 | 47 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 73 | 125 |  |
|  | Курган "Бейсужек-37" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,6 км к северо-востоку от поселка | 5548 | 2026 | 238 |  | 1 | 39 | 50 | 237 |
|  | Курган "Бейсужек-38" III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | п. Пролетарский, 2,2 км к северо-востоку от поселка | 5549 | 2027 | 239 |  | 1 | 32 | 50 | 237 |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-24" (3 насыпи – 2 насыпи не прослеживались) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п. Раздольный, 2,55 км от северо-западного угла поселка | 5575 | 2261 | 159 | 1 | 0,8 | 24 | 50 | 237 |
|  | Курганная группа "Новоберезанский-25" (4 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п. Раздольный, 2,55 км от северо-западного угла поселка | 5576 | 2262 | 160 | 1 | 0,2 | 20 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 38 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1,8 | 70 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |
|  | Курганная группа Бейсужек 4 (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 3.2 км к юго-востоку от хутора 9км к западу от Кореновска | В | 2441 | 205 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 2-р |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  | Курган Бейсужек 23 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 1 км к северу от хутора | В | 2286 | 224 |  | 2 | 50 | 75 | 2-р |
|  | Курганная группа Бейсужек 24 ( 2насыпи – 1 насыпь не прослеживается) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 1 км к востоку-юго-востоку от хутора | В | 2287 | 225 |  | 1 | 34 | 50 | 2-р |
|  | Курган Бейсужек III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 3 км к северо-востоку от хутора | В |  | 237 |  | 2 | 64 | 75 | 2-р |
|  | Курганная группа Бейсужек 40 (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 2 км к северу от хутора | В |  | 240 | 1 | 1,5 | 44 | 75 | 2-р |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  | Курганная группа Бейсужек 43 (6 насыпей) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 0.2 км к северу от хутора | В | 2292 | 241 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | 2-р |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 0,7 | 52 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0,4 | 26 | 50 |  |
|  | Курган Бабиче-Кореновский 1 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 3 км к северу ( юго-востоку от хутора) | В | 2305 | 242 |  | 1,2 | 52 | 50 | 2-р |
|  | Курган Бабиче-Кореновский 2 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 2.5 км к к северу ( юго-востоку от хутора) | В | 2306 | 243 |  | 1,2 | 52 | 50 | 2-р |
|  | Курган Бабиче-Кореновский 4 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Пролетарский, 0.5 км к к северу (югу) от хутора | В | 2308 | 245 |  | 0,6 | 36 | 50 | 2-р |
|  | Курган «Рукав» III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п.Пролетарский, в 2,375км к северо-западу от юго-восточной окраины поселка, на левом берегу р.Левый Бейсужек к западу от МТФ у слияния рек с одним притоком | В |  |  |  | 1,5 | 52 | 75 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Анапский, за магазином, Мира,3 | В |  |  |  | 2 | 30 | 75 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Анапский, МТМ | В |  |  |  | 2,5 | 42 | 125 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский. западная окраина хутора. на кладбище | В |  |  |  | 3 | 55 | 125 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х. Анапский, 1,5км к северо-западу от северо-западной окраины хутора | В |  |  |  | 1 | 46 | 50 |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи0 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Песчаный, 0,25км к северу от северной окраины хутора | В |  |  | 1 | 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 22 | 50 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Песчаный, 0,5км к востоку от восточной окраины хутора | В |  |  |  | 1 | 38 | 50 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Песчаный, 0,75км к юго-западу от хутора и 0,75км к северо-востоку от х.Раздольный | В |  |  |  | 0,6 | 44 | 50 |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Песчаный, 0,375км к юго-востоку от юго-восточной окраины кладбища от северной окраины хутора | В |  |  | 1 | 3 | 65 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 48 | 50 |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Привольный, 2,75км к северо-востоку от северной окраины хутора | В |  |  | 1 | 1 | 57 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,7 | 57 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 51 | 50 |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Привольный, 2,625км к северо-западу от северной окраины хутора | В |  |  | 1 | 5 | 80 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 36 | 50 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Привольный, 5км к северо-западуу от северо-западной окраины хутора | В |  |  |  | 1 | 32 | 50 |  |
|  | Курган III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | х.Привольный, 4км к юго-востоку от северной окраины хутора | В |  |  |  | 1,3 | 44 | 50 |  |
|  | Курган «Комсомольский» III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п.Комсомольский, 3,125км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка у лесополосы, разграничивающей Кореновский и Выселковкий район | В |  |  |  | 1 | 30 | 50 |  |
|  | Курган Кладбищенский 1 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п.Пролетарский. в 0,25км к северо-востоку от школы на северной окраине на территории кладбища | В |  |  |  | 3 | 42 | 125 |  |
|  | Курган Кладбищенский 2 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п.Пролетарский. 3,175км к северо-западу от школы на северной окраине на территории кладбища | В |  |  |  | 1 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 78 | 150 |  |
|  | Курган Бейсужек 45 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п. Пролетарский, 0,3 км к востоку от южной окраины хутора | В |  |  |  | 2 | 55 | 75 |  |
|  | Курган Бейсужек 46 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п. Пролетарский 0,75 км к юго-западу от южной окраины хутора | В |  |  |  | 0,7 | 42 | 50 |  |
|  | Курганная группа Бейсужек 47 III тыс.до н.э.- I тыс.н.э. | п. Пролетарский, 1,75 км к юго-западу от южной окраины поселка | В |  |  | 1 | 1 | 33 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 34 | 50 |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

4. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1.  Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются:

- аварии на взрывопожароопасных объектах,

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Новоберезанского сельского поселения:

Таблица 4.1.1

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества, емкость максимальной вместимости |
| --- | --- | --- |
| Пос. Новоберезанский |
| 51 | Зерносклад | зерновая пыль, 6280 м³ |
| 52 | Зерноток | зерновая пыль, 2300м³ |
| 53 | Маслобойня | пищевое масло, 50 м³ |
| 56 | Склад ГСМ | бензин, дизтопливо, 50 м³ |
| 59 | Автозаправочная станция ( АЗС) | бензин, дизтопливо, 25 м³ |
| Х. Анапский |
| 13 | Зерноток | зерновая пыль, 2300м³ |
| Пос. Братский |
| 6 | Зерноток | зерновая пыль, 2300м³ |
| Пос. Комсомольский |
| 17 | Зерноток | зерновая пыль, 2300м³ |
| 26 | АЗС | бензин, дизтопливо, 25 м³ |
| Пос. Привольный |
| 7 | Зерносклад | зерновая пыль, 6280м³ |
| Пос. Пролетарский |
| 9 | Зерноток | зерновая пыль, 2300 м³ |
| Пос . Раздольный |
| 9 | Зерноток | зерновая пыль, 2300 м³ |
|  | Сети газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, газопроводы среднего давления, котельные) | природный газ |

К основным поражающим факторам в случае аварий с участием нефтепродуктов относятся ударная волна и тепловое излучение.

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В, Д, Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 
ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на ПВОО с участием нефтепродуктов:

Таблица 4.1.2

| Параметр | Склады ГСМ (пос.Новоберезанский, пос Комсомольский) | АЗС ( пос. Новоберезанский, пос. Комсомольский) | Маслобойня (пос.Новоберезанский) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 | 55,75 | 45,2 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 | 36 | 28,55 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 | 28,75 | 25,057 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 | 23,75 | - |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 | 21,25 | - |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 | 18,5 | - |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |
| Полное разрушение зданий | 57 | 38 | - |
| 50 %-ное разрушение зданий | 80 | 53 | - |
| Средние повреждения зданий | 116 | 78 | - |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 207 | 139 | - |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 412 | 277 | - |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 638 | 428 | - |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 | - | - |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 28 | - | - |
| Порог смертельного поражения | 35 | - | - |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 42 | - | - |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 58 | - | - |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 75 | - | - |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 95 | - | - |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 | - | - |

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГРС использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к разрушению конструкций здания и размещенного там оборудования. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на оборудование за пределами самих зданий.

В качестве сценариев аварий, способных оказать негативное воздействие на объекты вне ограждений территории ГРС, рассмотрены только аварийные разрывы подводящих трубопроводов и емкостного оборудования, размещенных на открытых площадках. Для заведомо консервативной оценки, т.е. для получения верхних (граничных) показателей риска, принималось, что при любом разрыве на подводящих трубопроводах, технологических аппаратах и на обвязке происходит загорание газа.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов:

Таблица 4.1.3

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зоны 100% поражения, м | Радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Низкого давления | 66 | 13 | 15 |

Аварии №2.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №3.

На котельных Новоберезанского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно «Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности», М.: РАО «Газпром», 1996 и ГОСТ Р 12.3.047–98. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются:

1. выбросы метана - решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС;

2. выбросы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа) - решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС;

3. аварии с разливом нефти и нефтепродуктов - аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а при попадании в водные объекты 5 т и более.

4. пожары и взрывы на ПВОО, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел.; прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

К опасным происшествиям на транспорте на территории Новоберезанского сельского поселения относятся аварии на авто-, ж/д транспорте, перевозящем опасные грузы, а также аварии на трубопроводном транспорте.

Наиболее опасными авариями на автотранспорте для Новоберезанского сельского поселения являются аварии с участием  автотранспорта, перевозящего ЛВЖ (бензин), сопровождающиеся разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Основные поражающие факторы, методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для склада ГСМ.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автотранспорте, перевозящем опасные грузы:

Таблица 4.1.4

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) |
| --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 30 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 |
| Средние повреждения зданий | 61 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |
| Цилиндр с высотой h | 4,1 |

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются:

- пожары и взрывы на автотранспорте с числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел.;

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

На ж/д транспорте наибольшую опасность для Новоберезанского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по железной дороге. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте произведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающихся выбросом АХОВ, вся территория Новоберезанского сельского поселения находится в зоне возможного заражения хлором.

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются следующие аварии на железнодорожном транспорте:

- число погибших 2 и более чел., число госпитализированных 4 и более чел.;

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ, организациям – 500 МРОТ;

- любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди;

- любой факт крушения поездов, пожара, взрыва;

- перерыв в движении на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч и более.

По территории Новоберезанского сельского поселения проходит газопровод (МГ):

- (МГ) диаметром 530 мм, давление – 0,6 МПа

- (МГ) диаметром 168 мм, давление – 0,6 МПа

Оценка частот проливов газа из МГ высокого давления проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Для расчета количества газа, поступившего в окружающее пространство через отверстие, использовалась методика расчета, представленная в книге Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г. Для расчета интенсивности истечения газа из трубопроводов применялась корреляция ВНИИПО МВД РФ.

Результаты расчета количества газа, вышедшего при максимальной по последствиям аварии на МГ:

Таблица 4.1.5

| Наименование показателя | Ед. изм. | МГ–d 530 мм | МГ–d 168 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление газа в трубопроводе | Па | 600000 | 600000 |
| Расчетная температура | оС | 40 | 40 |
| Площадь отверстия | м2 | 0,2206 | 0,0222 |
| Показатель адиабаты |  | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент истечения |  | 0,6 | 0,6 |
| Плотность газа при расчетной температуре | кг/м3 | 0,618 | 0,618 |
| Массовая скорость истечения газа | кг/с | 54,1886 | 5,4533 |
| Масса поступившего в пространство газа | кг | 16256,58 | 1635,98 |

Оценка поражающих факторов при гильотинном разрыве МГ проводилась согласно п. 3.1 главы III книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие. Опасные факторы, образуемые при разрушении газопровода на полное сечение (гильотинный разрыв), могут реализоваться в виде трех основных сценариев:

1 – образование воздушных волн сжатия в воздухе за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и импульса, действием от разлета фрагментов трубы и обломков грунта;

2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения), с воздействием теплового поля;

3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода:

- при выбросе грунта в форме котлована (котлованный факел);

- при симметричном расположении осей разрушенных участков трубы и взаимовлиянии высокоскоростных струй истекающего газа из труб, приподнятых над поверхностью земли без образования воронки выброса (симметричный факел);

- при асимметричном расположении разрушенных труб относительно оси залегания трубопровода (асимметричный факел).

При разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. дальность разлета осколков трубопроводов диаметром 700-1020 мм может достигать значений 200-250 м.

Примерно в половине случаев аварийного разрушения МГ происходит воспламенение газа непосредственно в месте разрыва. Максимальные размеры пожароопасных зон обычно не превышают 250-300 м.

Расчета длины факела при струйном горении горючих газов выполнен согласно Приложения В к СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», Москва 2009.

При аварии на МГ длина факела составит :

-(МГ) диаметром 530 мм длина факела составит 61,73 м;

-(МГ) диаметром 168 мм длина факела составит 24,64 м;

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются следующие аварии на трубопроводном транспорте:

1. аварии на магистральных газопроводах – любой факт разрыва;

2. пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные газопроводы) производственного назначения:

- число погибших - 2 чел. и более; число госпитализированных - 4 чел. и более.

- прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на химически опасных объектах

В связи с тем, что на территории Новоберезанского сельского поселения размещение ХОО генеральным планом не предусматривается, и, согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), объект в зону поражения от ХОО не попадает, мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на ХОО не разрабатывались.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на пожаро взрывоопасных объектах

Предлагается осуществление следующих мер, направленных на снижение риска аварий на ПВОО:

1) Составление организационно-технических мероприятий на год, в котором планируется выполнение работ, направленных на повышение промышленной безопасности (модернизация техники и оборудования, реконструкция, строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда).

2) Разработка пожарно-технических мероприятий.

3) Составление ежеквартальных планов по организации охраны труда.

4) Разработка мероприятия по обеспечению безаварийной и безопасной работы в осенне-зимний и паводковый период.

5) Организация контроля за выполнением вышеперечисленных мероприятий, за состоянием охраны труда, за выполнением пожарной безопасности.

6) Составление плана мероприятий по снижению или исключению воздействия вредных и опасных производственных факторов на работающих и окружающую среду.

7) Систематическое проведение обучения работников методам, способам, средствам обеспечения безопасности производственного процесса и вопросам охраны труда (в том числе проведение вводных инструктажей, обучение и проверка знаний по ОТ, повышение квалификации и переподготовка кадров) и обеспечение периодической проверки знаний.

8) Проведение лицензирования видов деятельности и работы, представляющей особую и повышенную опасность.

9) Обеспечение всех подразделений нормативными документами, справочными и учебно-агитационными пособиями (ГОСТ, СНиП, правила, нормы, инструкции) в области промышленной безопасности.

10) Проведение совещаний по охране труда, технике безопасности и соблюдению технологических регламентов в части безопасного ведения производственного процесса с отчетами руководителей и специалистов рассмотренных объектов.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

К первоочередным мероприятиям относится проведение ремонта и реконструкции существующих котельных.

На территории месторождений для того, чтобы предупредить возникновение грифонов и межколонных перетоков и ГНВП, необходимо, во-первых, при проектировании конструкций скважин предусматривать спуск кондуктора с учетом перекрытия пластов, которые обусловливают образование грифонов, с подъемом цемента до устья. Перед спуском обсадной колонны прорабатывать скважину со скоростью не более 35–45 м/ч, при этом качество промывочной жидкости перед цементированием должно соответствовать требованиям Геолого-технического наряда (ГТН). Эксплуатационную колонну нужно спускать с применением спайдеров, что обеспечит необходимое крепление муфт в резьбовом соединении. Нельзя снижать скорость прокачки цементного раствора в кольцевом пространстве ниже 1,5–1,8 м/с. Кроме того, нельзя приваривать нестандартные муфты. При оборудовании устьев скважин необходимо применять стандартные колонные головки. Наконец, осваивать скважину при наличии на устье соответствующего противовыбросового оборудования.

В борьбе с действующими грифонами, возникшими при проводке скважин, осуществляют форсированный отбор жидкости и газа из рядом расположенных скважин, приостанавливая при этом законтурное заводнение. При отсутствии доступа к устью фонтанирующей скважины для ликвидации открытых фонтанов (грифонов) бурят наклонно-направленные скважины.

Более того, для предупреждения возникновения ГНВП и перехода их в открытые фонтаны нужно регулярно проводить учебно-тренировочные занятия согласно ПЛА (план ликвидации аварий), совместные учения по отработке действий при возникновении открытого фонтанирования скважины, своевременно пересматривать нормативные документы по противофонтанной безопасности и схемы обвязки устья скважин ПВО.

Перечень мероприятий, предусмотренных проектом по обеспечению пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения, содержится в 
п. 2.4 настоящего раздела.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на радиационно опасных объектах

В связи с тем, что территория Новоберезанского сельского поселения в зону поражения от РОО не попадает, мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на РОО не разрабатывались.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидродинамически опасных объектах

В связи с тем, что на территории Новоберезанского сельского поселения ГОО, отсутствуют, мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на ГОО не разрабатывались.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов

Для предупреждения аварий и катастроф на автотранспорте проводят комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. Основными мероприятиями являются:

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный профилактический ремонт и техническое обслуживание;

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта;

- соблюдение водителями правил дорожного движения;

- выбор транспортных средств для перевозки наиболее опасных грузов;

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения;

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и железнодорожных дорог;

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года и состояния погоды;

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта.

Для предупреждения ЧС на транспорте генеральным планом Новоберезанского сельского поселения предусматривается:

- усовершенствования покрытий существующих улиц и дорог населенных пунктов;

- обеспечение удобства и безопасности пешеходного движения.

Для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий происшествий на автотранспорте необходимо иметь:

• средства тушения пожаров;

• инструменты и оборудование (приспособления, машины) для подъема и перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла, разжима (перекусывания) конструкций;

• средства поиска пострадавших и автотранспорта, освещения, связи, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации;

• средства жизнеобеспечения для работы под водой, сбора и обеззараживания опасных веществ.

С целью повышения эффективности оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях определяются зоны обслуживания (ответственности) аварийно-спасательных формирований, которые устанавливаются ведомственной нормативной правовой документацией с учетом возможностей этих формирований. Зоны обслуживания согласовываются с соответствующими комиссиями по чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и отражаются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующих подсистем и звеньев РСЧС.

При аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.

При перевозке опасных грузов организации - грузоотправители (грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и инструментов, технология их применения. Эти сведения должны использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ.

Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации аварий на железнодорожном транспорте включают:

•  сбор информации, разведку и оценку обстановки;

•  определение границ опасной зоны, её ограждение и оцепление;

•  проведение аварийно-спасательных работ с целью оказания помощи пострадавшим;

•  ликвидацию последствий аварии (локализация источника чрезвычайной ситуации, тушение пожара и др.);

•  аварийно-восстановительные работы на электрических сетях и коммуникациях.

При спасении пострадавших в аварии при перевозке опасных грузов на ж/д транспорте проводятся:

• разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и её ограждение;

• локализация и ликвидация последствий поражающих факторов;

•  поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

• оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

• контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Для предупреждения аварий на трубопроводном транспорте требуется проведение комплекса мероприятий, в т.ч.:

- при проектировании и строительстве выполняется защита от коррозии; применение технологии, противоаварийной защиты трубопроводов, которые позволяют гасить все внутрисистемные возмущения: гидроудары, колебания давления и вибрации. Принципиально новым высокоэффективным энергонезависимым техническим средством гашения колебаний давления, вибрации и гидроударов - являются стабилизаторы давления (СД); прокладка новых и ремонт изношенных трубопроводов бестраншейным способом вместо траншейного (открытого); применение для транспортировки нефти и газа стекловолокнистые эпоксидные трубы с высокопрочными слоями стальной ленты внутри;

- трассы трубопроводов обозначаются опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5 - 2 м от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, и на углах поворота;

- в местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией устанавливается дорожный знак, запрещающий остановку транспорта;

- предупредительными знаками должны быть также обозначены линейные задвижки, краны, вантузы и другие элементы трубопровода, выступающие над поверхностью земли;

- для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны;

- в случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал и технические средства должны быть немедленно отведены за пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транспорта извещено о происшествии. До прибытия аварийно-восстановительной бригады руководитель работ должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств;

- в случае аварии на трубопроводе подразделение, эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступает безотлагательно к ее ликвидации.

4.2.  Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории относятся землетрясения, осыпи, просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»:

Таблица 4.2.1

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |

Опасность геологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Новоберезанского сельского поселения, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- просадочность лессовых пород –опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные геологические явления и  процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- землетрясения – 5 баллов и более.

- просадка лессовых пород – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более.

К опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся затопления в паводки и период ливневых дожей; подтопление; заболачивание; донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (плоскостная и линейная эрозия, образование оврагов).

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

Таблица 4.2.2

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. , указанные опасные гидрологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- эрозия, склоновый смыв – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

В районе проектируемого объекта возможны следующие опасные метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

Таблица 4.2.3

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Новоберезанского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 
12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

На территории Новоберезанского сельского поселения существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров. Возникновение очагов природных пожаров возможно на хлебных полях и в лесных массивах.

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

Таблица 4.2.4

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев тепловым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар, в результате которого:

- погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек;

- прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более;

- крупный неконтролируемый лесной пожар на площади: 25 га и более.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Полностью избежать природных ЧС пока не представляется возможным, так как природные стихийные процессы неуправляемы. Но процедуры управлением риском позволяют ослабить или исключить вредное воздействие разрушительных природных факторов.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

### Мероприятия по защите населения и территории от опасных геологических и гидрологических явлений и процессов

В соответствии с инженерно-геологическим районированием (см. п. 1.6.5), территория разделена на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

Противоэрозионные мероприятия.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

В пределах верхней зоны просадки или ее части:

-уплотнением тяжелыми трамбовками;

-устройством грунтовых подушек;

-вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала;

-химическим или термическим способом.

В пределах всей просадочной толщи:

-глубинным уплотнением грунтовыми сваями;

-предварительным замачиванием грунтов основания.

Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

Защита от подтопления, заболачивания должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Предусматривается засыпка или намыв территорий с высоким стоянием грунтовых вод с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории рекомендуется осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Защита от ветровой дефляции.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Инженерная защита от затопления включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны населенных пунктов Новоберезанского сельского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла рек, создание уклона русла, обвалование прибрежной территории, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

С учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая технические решения, принятые при разработке раздела «Инженерная подготовка территории» для генерального плана, выполненного ранее предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления, подтопления, заболачиваемости;

- защита от ветровой дефляции.

3. Берегоукрепительные мероприятия.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

5. Особые условия строительства: повышенная сейсмическая опасность.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на схемах ГП-19, ГП-20 и 21.

Ниже представлена краткая характеристика мероприятий, намеченных проектом генерального плана Новоберезанского сельского поселения.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов территории населенных пунктов Новоберезанского сельского поселения. Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

Для ликвидации подтопления рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков внутри застроенной и перспективной территорий, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

– строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

– увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

В основном главные коллекторы проходят по ложбинам или пониженным местам территории. Главные коллекторы, проходящие по ложбинам, устраиваются в земляном русле, склоны укрепляются посевом трав. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Основными водоприемниками водостоков на территории Новоберезанского сельского поселения являются:

пос.Новоберезанский – ложбина стока балки Незайманка,

х.Анапский - р.Бейсуг,

пос.Братский - ложбина стока балки Сухенькая,

пос.Комсомольский - ложбина стока Очеретоватой балки, пруд,

пос.Песчаный - р.Бейсуг,

пос.Привольный –

пос.Пролетарский - балка Сухенькая,

пос.Раздольный – ложбина стока р.Бейсуг.

По режиму водотоки можно назвать типично степными.

Пойменная терраса р.Бейсуг лишь небольшим фрагментом простирается в северо-восточной части территории. Ширина ее в среднем составляет 500-600м. Направление течения реки северо-западное. Первоначальный рельеф поймы фрагментами  изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами. Очеретоватая балка является правым притоком р.Левый Бейсужек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Первоочередными мероприятиями по защите территории                                        Новоберезанского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

– защита от подтопления, затопления и заболачивания пойменной территории;

– противоэрозионные мероприятия;

– защита от ветровой дефляции;

- сейсмичность.

Мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов.

Рекомендуется профилирование склонов на территории Новоберезанского сельского поселения для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Реки в своем течении имеют незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

Инженерной подготовкой территории предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русел водотоков балок и рек;

- профилирование и уполаживание берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- укрепление откосов одерновкой;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация.

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Новоберезанского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех марок, к железобетонным и металлическим конструкциям);

- сейсмичность.

При строительстве на территории Новоберезанского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

На оползневых участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых) гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-.гидроизоляция фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

### Мероприятия по защите населения и территории от метеорологических опасностей

Защита от ураганов.

Для защиты территории Новоберезанского сельского поселения от ураганов предусматривается в расчетах проектируемых зданий и сооружений учитывать ветровую нагрузку, а также возможные сочетания нагрузок, принятых по указаниям СНиП 2.01.07-85*.

Население поселения должно быть обучено действиям при ураганах. Для этого регулярно проводятся различные формы обучения, наглядную агитацию, разъяснительные мероприятия с использованием СМИ и т.д. Эта работа, в случае возникновения урагана, позволит свести к минимуму число человеческих жертв.

При угрозе надвигающегося урагана, гидрометеослужба за несколько часов до начала стихийного бедствия, как правило, подает предупреждение. С получением сигнала о надвигающейся опасности население поселения приступает к неотложным работам по повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС.

С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями или щитами. С целью уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий открываются. Все вещи с балконов, лоджий и подоконников убираются.

Из легких построек (летних кафе, ларьков, киосков) люди переводятся в прочные здания.

В домашних условиях жильцы должны проверить размещение и состояние электрощитов, газовых и водопроводных магистральных кранов, чтобы, в случае необходимости, их перекрыть. Выключить газ, потушить огонь. Подготовить аварийное освещение – фонари, свечи.

Радиоприемники или телевизоры должны быть постоянно включенными.

С получением информации о непосредственном приближении урагана  население занимает ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях, лучше всего в подвальных помещениях и подземных сооружениях.

После окончания активной фазы стихийного бедствия начинаются аварийно-спасательные и восстановительные работы.

Защита от пыльных бурь.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Защита от ливневых дождей

Для защиты территории Новоберезанского сельского поселения от ливневых дождей предусматривается организация поверхностного стока.

Защита от снегопадов

Для защиты территории и населения Новоберезанского сельского поселения от снегопадов необходимо:

1. Разработать и утвердить план привлечения инженерной техники для ликвидации снежных заносов.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

- обеспечить выделение инженерной техники и рабочей силы на расчистку снежных заносов на закрепленные участки, улицы, жилой фонд, производственные объекты;

- своими приказами закрепить водителей и снегоуборочную технику за определенными участками по расчистке снежных заносов;

- создать необходимый запас топлива, материалов, продуктов питания и товаров первой необходимости для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения.

3. Комиссиям по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при длительном продолжении снегопадов необходимо дополнительно мобилизовать снегоуборочную технику и трудовые ресурсы на предприятиях поселения независимо от форм собственности.

5. ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, осуществлять контроль за работой снегоуборочной техники по очистке от снежных заносов дорог, улиц, и подъездных путей, для бесперебойной работы автотранспорта.

6. Отделу образования Кореновского района, директорам образовательных учреждений района заблаговременно провести с учащимися занятия по программе ОБЖ, о правилах поведения в период угрозы и возникновения интенсивных снегопадов.

Защита от града

Для защиты зданий и транспортных средств на территории поселения от града рекомендуются следующие средства: ударопрочные крыши; ударопрочные стёкла; ставни, жалюзи на окна; козырьки над окнами; наклон оконных стёкол наружу; неиспользование прозрачных крыш и окон на крышах. Чтобы ударопрочное оконное стекло не препятствовало аварийному выходу через окно, должно предусматриваться лёгкое открывание окон изнутри зданий и транспортных средств.

После получения сигнала о прохождении осадков с градом население:

- приступает к укреплению крыш, печных и вентиляционных труб; заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры);

- переходит из легких построек в более прочные здания и занимает безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, подвальных помещениях;

- отключает электроэнергию, закрывает краны на газовых сетях;

- на улицах населенного пункта, для защиты от градин, люди используют листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски, сумки и т. п., достаточно широкие и прочные, поднятые над головой и другие подручные средства; как можно быстрее укрываются в капитальных зданиях.

- при нахождении в транспорте, по возможности укрыться, как указано выше.

Защита от гроз

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий, сооружений и инженерных коммуникаций Новоберезанского СП, устраивается молниезащита в соответствии с рекомендациями СО 153-34.21.122-2003.

Население поселения должно быть обучено действиям во время грозы.

При угрозе или начале грозы люди должны:

- закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

- не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, окну во время ударов молнии;

- выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

- при нахождении у реки – отойти от берега, спуститься с возвышенного места в низину;

- в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) – не ложиться на землю – садиться на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками; металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) положить в сторону, отойти от них на 20-30 м.

- при нахождении в автомобиле, не покидать его, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Защита от тумана

Водителям автотранспорта:

- в сильный туман нельзя совершать обгон, резкие маневры, буксировать машину на тросе;

- в тумане хорошо двигаться за большим автомобилем, который рассеивает туман. При видимости до 10 км скорость не должна превышать 5 км/ч. Плотный туман может искажать цвета светофора. Желтый цвет становится красноватым, зеленый – желтоватым;

- свет стандартных фар в туман ухудшает видимость, создавая перед автомобилем «световую стену». Улучшает обзор использование противотуманных фар.

При видимости более 100 м следует пользоваться дальним светом вместе с противотуманными фарами. При средней видимости необходимо включать ближний свет в сочетании с противотуманными фарами. При очень низкой видимости следует пользоваться только противотуманными фарами. При любых ограничениях видимости необходимо включить габаритные огни.

Защита от гололеда.

Для защиты территории и населения поселения от гололеда необходимо:

- муниципальным предприятиям по уборке населенных пунктов организовать обработку противогололедными материалами участков дорог, пешеходных дорожек где образовалась ледяная корка;

- ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта, осуществлять контроль за работой спецтехники по очистке от гололеда дорог, улиц, и подъездных путей, для бесперебойной работы автотранспорта; установку знаков ограничения скорости на опасных участках дорог;

- рекомендуется воздержаться от выезда из дома на автомобилях или использовать шипованную резину на шинах транспортных средств;

- населению принять меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

В случае возникновения условий для образования обледенения особое внимание обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. В случае обнаружения оборванных проводов, сообщать администрации населенного пункта о месте обрыва.

Защита от сильной жары.

После получения предупреждения о наступлении сильной жары население:

- запасается дополнительными емкостями и, при необходимости, заранее заполняет их водой;

- готовит электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры), приемлемую для условий жары одежду;

- в частных домовладениях – оборудует навесы, беседки, колодцы, а также ставни (плотные шторы) для окон;

- обучается действиям при тепловом поражении.

Население должно быть обучено действиям во время засухи. С наступлением сильной жары люди должны:

- избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухонепроницаемую одежду с головным убором;

- передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени;

- не употреблять алкогольные напитки, проконсультироваться с врачом о необходимости дополнительного употребления соли.

Необходимо связаться с местными органами власти для получения информации о стихийном бедствии и об оказываемой населению помощи.

Мероприятия по защите населения и территории от природных пожаров

К основным мероприятиям по защите населения и территории Новоберезанского сельского поселения от природных пожаров в пожароопасный период относятся:

- очистка территории от мусора и сухой травы;

- ограничение въезда граждан в пожароопасную зону;

- организация в сельском поселении круглосуточного дежурства, приведение в рабочее состояние всей техники, которая может быть использована для тушения пожаров, обеспечение необходимого запаса ГСМ;

- разработка дополнительных наземных маршрутов патрулирования территории для проведения мониторинга пожарной опасности;

- организация добровольной пожарной дружины в муниципальном образовании, привлечение потенциала казачьего войска;

- планирование мероприятий по эвакуации населения из попадающих под угрозу распространения пожара территорий;

- повышенная готовность лечебных учреждений, обеспечение их необходимым запасом медикаментов;

- проверка систем оповещения населения в муниципальном образовании в целях своевременного обнаружения очагов пожаров,

- проведение сотрудниками государственного пожарного надзора профилактической работы с населением, инструктажей и занятий с разъяснением порядка предоставления информации и обращением особого внимания своевременности передачи данных о возникновении или угрозе возникновения пожара в дежурно-диспетчерскую службу - 01 муниципалитета;

- осуществление органами местного самоуправления постоянного мониторинга по складывающейся пожарной обстановке в муниципальном образовании, по гидрометеорологическим показателям, в частности скорости и направлениям ветра;

- определение максимального количества водоемов для забора воды пожарной и специальной техникой в случае тушения пожара с учетом засухи;

- обеспечение доступа к водоисточникам, оборудование мест забора воды;

- при тушении пожаров максимально использовать уже имеющиеся на территории рубежи и преграды, а также учитывать различную горимость окружающих пожар участков; оперативно маневрировать силами и средствами, сосредоточивая их в первую очередь на умело выбранных "ключевых позициях", отрезая огню путь в наиболее опасные в пожарном отношении и ценные участки.

### Решения по системам оповещения о ЧС природного характера

В соответствии с постановлением Главы администрации Краснодарского края от 13 августа 1998 г. № 461 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы в городах, районах Краснодарского края», в Кореновском районе создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) (тел. 01) предназначенная для повышения оперативности реагирования органов местного самоуправления и служб гражданской обороны на угрозу или возникновение ЧС мирного и военного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, слаженности их совместных действий.

Основные задачи Кореновской ЕДДС:

- организовывать оповещение населения ГО и ЧС;

- оценивать обстановку, при необходимости готовить варианты возможных решений на совместные действия служб ГО и согласовывать их с руководством органов местного самоуправления, а при невозможности согласования – самостоятельно принимать решения и ставить задачи привлекаемым и непосредственно подчиненным силам и средствам, организовывать исполнение принятых решений и контролировать их выполнение (в рамках своих полномочий);

- обеспечивать информационно-техническое сопряжение служб ГО друг с другом органами местного самоуправления, а также с вышестоящими и взаимодействующими органами управления;

- контролировать экологическую, техногенную, инженерную и медицинскую обстановку, осуществлять сбор и обобщение данных о ЧС и принятых мерах, представлять их руководству органов местного самоуправления, подготавливать прогноз о развитии ЧС;

- после получения информации об угрозе или возникновении ЧС оперативно собирать данные об обстановке, определять ее масштабы и состав дежурной диспетчерской службы (ДДС), которые привлекаются для экстренного реагирования, доводить до них информацию о сложившейся обстановке и действия по ликвидации последствий ЧС;

- докладывать об угрозе или возникновении ЧС руководителям органов местного самоуправления, организовывать сбор и приведение в готовность необходимых руководящих органов управления, информировать вышестоящие и взаимодействующие органы управления, оповещать привлекаемые ДДС и силы постоянной готовности непосредственного подчинения (специальные спасательные подразделения – группы оперативного реагирования, поисково-спасательные отряды и др.

Оповещение населения Новоберезанского сельского поселения осуществляется ЕДДС передачей сигналов и сообщений по каналу звукового сопровождения телевидения через прием телевизионных сигналов телеантеннами, а также по линиям телефонной связи Новоберезанской АТС.

Планируемые генеральным планом решения по развитию сетей связи Новоберезанского сельского поселения приведены в п. 1.5 настоящего раздела.

При проектировании коммуникаций кварталов населенных пунктов Новоберезанского СП предусмотрено создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Сигналы оповещения населения в Новоберезанском СП будут доводиться по местным каналам телевидения, телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки:

- в жилых помещениях из расчета 1 (одна) точка на жилую квартиру (комнату);

- во встроенно-пристроенных помещениях (объектах);

- в местах проживания и временного нахождения населения;

- в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей;

- в планируемых (проектируемых) ПРУ, при условии секционности ПРУ – в каждой комнате 1 (одна) точка.

По требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), при проектировании коммуникаций проектируемой территории Новоберезанского сельского поселения необходимо предусмотреть установку сирен С-40 с ПУ П-164А с дистанционным включением и подключением к территориториально автоматизированной системе централизованного оповещения Краснодарского края, с учетом 100% оповещения населения.

Через уличные громкоговорители и электросирены С-40 на территории населенных пунктов организуется оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий.

Размещение электросирен предлагается на следующих объектах:

- здание администрации Новоберезанского сельского поселения (существ., поз 1 по ГП пос.Новоберезанский)

- здание МОУ средняя общеобразовательная школа №41(сущест., поз 6 по ГП пос.Комсомольский)

- здание клуба (проектир., поз 1по ГП пос.Братский)

- здание клуба ( существ., поз 1 по ГП пос.Раздольный)

- здание клуба ( существ., поз 1по ГП пос.Песчаный)

- здание клуба ( существ., поз 1 по ГП пос.Привольный)

- здание МОУ средняя общеобразовательная школа №10 ( существ., поз 3 по ГП х.Анапский)

- здание клуба ( существ., поз 1 по ГП пос.Пролетарский)

Технические средства массовой информации – громкоговорители – подключаются к сети проводного вещания через специализированный усилитель («Интер-М», РАМ-360х3) и устанавливаются в местах с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ от 14.10.2004 г. № 1327-р и приказа МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31.05.2005 г.

Для большего охвата распространения радиосигнала, уличные громкоговорители предполагается расположить на высоте не менее 3,5 м (на зданиях, а также на железобетонных столбах, расположенных на территории кварталов). Радиус зоны охвата радиосигнала от громкоговорителя составляет не менее 60…80 м.

Схема оповещения о ЧС природного характера персонала объектов экономики и населения Новоберезанского сельского поселения приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема оповещения о ЧС природного характера персонала объектов экомоники и населения Новоберезанского сельского поселения

При получении предупредительного сигнала населению Новоберезанского сельского поселения необходимо включить радиоприемник (телевизор) на местной волне для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав сообщение, немедленно действовать согласно полученным указаниям.

Информация о природных ЧС доводится со следующими временными характеристиками:

- экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от времени суток;

- срочная информация о развитии при чрезвычайных ситуациях и о ходе работ по их ликвидации – на позднее двух часов с момента уведомления о событии, последующие донесения с периодичностью не более четырех часов;

- обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций к 16 часам каждых суток.

# Text boxes

ЕДДС Кореновского района

Узел связи (телевидение и радиосеть)

Территориальная автоматизированная система централизо-ванного оповещения Краснодарского края

По звуковым сигналам (громкоговорители 
(типа DSP25 Eex), установленные на территории кварталов в населенных пунктах и на объектах экономики района)

Электро-сирены С-40

Население
Новоберезанское

сельского поселения